SECTION 10 28 13,14

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

CONDITIONS GÉNÉRALES ET EXIGENCES

Les conditions générales, les conditions supplémentaires et la Division 01 – Exigences générales s’appliquent.

LA SECTION COMPREND

Sèche-mains électriques

SECTIONS CONNEXES

Note du rédacteur : Dans cet article, nous décrivons le travail décrit dans d’autres sections qui se rapporte au travail décrit dans cette section.

Division 26 - Système électrique : Composants et systèmes électriques.

Note du rédacteur : Le paragraphe suivant est un exemple qui peut être utilisé dans cet article. Ajouter ou retirer du contenu du paragraphe suivant conformément aux spécifications du projet.

Section [xxxxx] – [Section Titre]: [Inclure une brève description du travail décrit dans d’autres sections qui se rapporte au travail décrit dans cette section.]

SOUMISSIONS

Note du rédacteur : Dans cet article, nous spécifions divers types de données qui doivent être fournies par l’entrepreneur, avant, pendant et après la construction. Thèmes inclus dans cet article : données du produit, dessins d’atelier, échantillons, données de conception, rapports de test, certificats, instructions du fabricant, rapports sur le terrain du fabricant, les énoncés de qualification et les soumissions de clôture.

Soumettre sous réserve de la Section [01 33 00] [______].

Données du produit : Fournir les détails de la construction, les dimensions, les exigences en matière d’ancrage et de montage, les descriptions du matériau et de la finition, exigences en matière d’électricité et garantie du fabricant.

Données relatives à l’exploitation et l’entretien : Fournir les données pour les sèche-mains électrique à inclure dans les manuels d’entretien.

Garantie : Fournir un exemplaire de la garantie standard du fabricant pour les pièces et la main-d'œuvre.

ASSURANCE QUALITÉ

Note du rédacteur : Dans cet article, décrire les qualifications, les exigences réglementaires, les certifications, les échantillons sur le terrain, les modèles en vrai grandeur et les réunions relative à la préinstallation.

Certification du produit : Classé certifié ETL conformément à la norme UL 507. Conforme au protocole P335 de la National Sanitation Foundation (NSF) Protocol P335 « Sèche-mains électriques hygiéniques ».

Composants, appareils et accessoires électriques : Certifié et étiqueté en conformité avec la norme NFPA 70, par un organisme d’essais qualifié et commercialisé pour l’application et l’emplacement prévus.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

Livrer, entreposer et manipuler les  sèche-mains électriques emballés dans l’emballage de protection du fabricant.

Entreposer les sèche-mains au-dessus du sol, recouverts et dans un lieu sec. Manipuler en respectant les recommandations écrites du fabricant pour éviter tout dommage, toute détérioration ou toute souillure.

COORDINATION

Coordonner les travaux aux emplacements des sèche-mains électriques avec d’autres travaux afin d’éviter d’interférer avec les espaces de dégagement requis pour assurer l’accès et l’installation adéquate, les ajustements, les opérations, le nettoyage et l’entretien des sèche-mains électriques.

GARANTIE

Garantie standard du fabricant : Formulaire standard du fabricant dans lequel il accepte de réparer, remettre en état ou remplacer les sèche-mains électriques, ou leurs composants en fournissant la main-d'œuvre appropriée, dans la période de garantie spécifiée.

Période de la garantie : Cinq (5) ans de garantie limitée pour la main-d'œuvre et cinq (5) ans pour les pièces.

PRODUITS

FABRICANTS

Produit à la base de la conception : Assujettis à la conformité aux exigences, doivent fournir les sèche-mains électriques Dyson Airblade V fabriquées par Dyson Canada Ltd. 312 Adelaide Street West, 7th Floor; Toronto, Ontario M5V 1R2; 1-866-236-3884, www.dysoncanada.ca ou un produit comparable acceptable pour l’architecte.

Les substitutions seront prises en compte aux conditions stipulées à la Section 01 25 00.

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUES

Note du rédacteur : Dans le paragraphe ci-dessous, retenir la première option si le modèle fini blanc à haute tension est spécifié; retenir la deuxième option si le modèle fini nickel vaporisé à haute tension est spécifié; retenir la troisième option si le modèle fini blanc à basse tension est spécifié; ou retenir la quatrième option si le modèle fini nickel vaporisé à basse tension est spécifié.

Sèche-mains électriques : Le sèche-mains électrique Dyson Airblade V (Modèle HU02); Article No [307171-01 (blanc haute tension)] [307172-01 (nickel vaporisé haute tension)] [307173-01 (blanc basse tension)] [307174-01 (nickel vaporisé basse tension LV)].

Assemblage : Monté sur une plaque arrière ou un élément de fixation en plastique ABS/PBT; dépasse de 10,16 cm (4 po), aucun encastrement requis; conforme à la norme ADA.

Note du rédacteur : Retenir la première option dans le sous-paragraphe ci-dessous si le modèle fini nickel vaporisé est spécifié; retenir la deuxième option si le modèle fini blanc est spécifié.

Construction : Boîtier en polycarbonate avec revêtement antimicrobien [additif dans la peinture] [additif moulé]. Revêtements plastiques et joints externes antimicrobiens intégrés. Vis hexagonales à tête externe M4 de sécurité. Protection contre la pénétration d’eau conformément à la norme IP24.

Note du rédacteur : Retenir le Point 3 dans le sous-paragraphe ci-dessous, retenir la première option si le modèle fini nickel vaporisé est spécifié; retenir la deuxième option si le modèle fini blanc est spécifié. Pour le Point 7 dans le sous-paragraphe ci-dessous, retenir la première option s’il est indiqué basse tension; retenir la deuxième option s’il est indiqué haute tension.

Couleur du fini : Fini [Nickel vaporisé] [blanc].

Filtration : Filtre HEPA à efficacité à 99,97 % contre les matières particulaires, avec revêtement antimicrobien.

Fonctionnement : Activation du capteur à infra-rouge, sans contact.

Durée du temps de séchage : 12 secondes

Vitesse de l’air à l’embout : 675 km/h (420 m/h)

Débit d’air : Jusqu’à 19 l/seconde (5,28 gal/seconde).

Volume sonore en cours de fonctionnement : 79 db (A)

Moteur : Moteur numérique de Dyson (DDM), V4, à reluctance commutée, type CC sans balais, vitesse du moteur de 92 000 tr/min; consommation énergétique en mode de veille inférieure à 0,5 watt.

Exigences en matière d’électricité : [110-127 V CA, 12 A, 1000 W] [200-240 V CA, 10 A, 1000 W] Dyson recommande un circuit de 15 ampères.

Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 degrés Celsius

Consommation énergétique en mode de veille : inférieure à 0,5 W

EXÉCUTION

EXAMEN

Vérifier la disponibilité et les caractéristiques de l’alimentation électrique. Percer des trous de 5,08 cm (2 po) pour l’entrée de l’alimentation électrique par la plaque arrière.

Ne commencez pas l’installation tant que le substrat n’est pas terminé et prêt pour que soient installés les sèche-mains électriques.

INSTALLATION

Placer et installer le support de montage conformément aux instructions écrites du fabricant. Utiliser des ancrages de 0,63 cm (0,25 po) pour le support de montage. Installer le sèche-mains électrique à la hauteur recommandée par le fabricant.

Installer le sèche-mains électrique conformément aux instructions écrites du fabricant, en utilisant des pièces de fixation appropriées au substrat indiquées et recommandées par le fabricant. Installer le sèche-mains électrique, de niveau, d’aplomb et fermement ancré dans son emplacement et à la hauteur indiquée.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Ajuster les sèche-mains électriques pour un fonctionnement parfait. Remplacer les composants défectueux ou endommagés.

Retirer les recouvrements de protection des surfaces finies.

Nettoyer les surfaces exposées en utilisant les méthodes et les matériaux recommandés par le fabricant.

FIN DE LA SECTION

© 2017 Dyson AirbladeMC. Tous droits réservés.

Une licence de droits d’auteur aux fins de reproduction de ces spécifications est accordée aux présentes

aux ingénieurs qui ne sont pas du domaine de la fabrication, aux architectes et rédacteurs de spécifications.

Nouvelle version avril 2013.